## Slide 1
Calcul du rendement :
Volume consommé mesuré (en m3) : Somme des volumes consommés par les usagers qui disposent d’un compteur individuel (particuliers, industriels, services municipaux, fontaines avec compteurs,…)
Volume consommé non mesuré (en m3) : Estimation des volumes consommés pour lesquels il n’y a pas de comptage (essais de poteaux incendie, fontaines sans compteurs, piquage,…)
Volume de service (m3) : Volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution (nettoyage des réservoirs, purges de réseau,…)
Volume vendu à d’autres services (en m3) : Volume exporté
Volume acheté à d’autres services (en m3) : Volume importé
Volume produit (en m3) : Volume prélevé dans le milieu naturel pour alimenter le réseau de distribution
Le rendement correspond au rapport entre le volume d’eau consommé (par les usagers et le service public) et le volume d’eau introduit dans le réseau de distribution. Il s’exprime en pourcentage.

## Slide 2
Calcul de l’indice linéaire de consommation:
Volume consommé mesuré (en m3) : Somme des volumes consommés par les usagers qui disposent d’un compteur individuel (particuliers, industriels, services municipaux, fontaines avec compteurs,…)
Volume consommé non mesuré (en m3) : Estimation des volumes consommés pour lesquels il n’y a pas de comptage (essais de poteaux incendie, fontaines sans compteurs, piquage,…)
Volume de service (m3) : Volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution (nettoyage des réservoirs, purges de réseau,…)
Volume vendu à d’autres services (en m3) : Volume exporté
Linéaire de réseau hors branchement (en km) : Longueur du réseau de distribution (hors branchement) exprimé en kilomètres.
L’indice linéaire de consommation correspond au rapport entre le volume moyen journalier consommé (par les usagers et pour les besoins du service) et le linéaire de réseaux hors branchement exprimé en kilomètres.
Il s’exprime en m3/km/j.
ILC