## Slide 1
Renforcer l’efficacité des plans d’actions
sur les captages prioritaires
Objectif, méthodologie et perspectives
Fabien ABAD – Chef service P.S.P - Agence de l’eau

## Slide 2: Constat

## Slide 3: Une bonne dynamique d’engagement des programmes d’actions
Chart: 
| Etude de l'aire d'alimentation terminée | Diagnostic territorial multi-pressions terminé | Plan d'action validé
2010 | 0.38 | 0.19 | 0.02
2013 | 0.62 | 0.46 | 0.26
2015 | 0.81 | 0.71 | 0.56
2018 | 0.8 | 0.74 | 0.6
2020 | 0.83 | 0.78 | 0.72
210 captages
269 captages
210 captages
210 captages
269 captages
269 captages

## Slide 4: Un début d’amélioration de la qualité de l’eau

## Slide 5: Des questions subsistent
Partager la situation de chaque captage avec les acteurs concernés
S’assurer de l’efficacité des plans d’actions
Mobiliser l’ensemble des acteurs à une étape charnière de la politique captage

## Slide 6: Une stratégie intégratrice
Efficacité
Pérennité
Meilleur rapport coût/bénéfices
Fondements de l’élaboration d’une stratégie d’actions différenciées à l’échelle du bassin

## Slide 7: Méthodologie employée

## Slide 8: Une construction en trois étapes
Phase 1
[Agence de l’eau]
Classement des
captages
Phase 3
[Acteurs de terrain]
Concertation
locale
et déploiement
Phase 2
[Agence & DREAL & DDT & ARS
& DRAAF]
Consolidation
régionale

## Slide 9: Définir et partager la situation de chaque captage
Constituer des groupes de captages par typologie de caractéristiques physiques
Données robustes utilisées :
qualité des eaux brutes (NO3/PEST) > 2011-2017
tendance d’évolution des pollutions (NO3/PEST) > 1998-2017
temps moyen de renouvellement de l’eau > datation 2017-2018 ANTEA - zoom
réactivité des eaux > dire d’expert ANTEA
Phase 1
[Agence de l’eau]
Classement des
captages

## Slide 10: Zoom : âge moyen d’une nappe ?
Durée de migration de l’eau de son point d’infiltration jusqu’au point où elle est prélevée
Age moyen = moyenne (âge t1, âge t2, âge t3 …)

## Slide 11: Zoom : principe de la méthode de datation
La méthode est basée sur les concentrations dans l’atmosphère de deux gaz polluants : les chlorofluorocarbures (CFC ou fréons) et l’hexafluorure de soufre (SF6)
Des concentrations dans l’eau…
…aux concentrations dans l’air
Caractérisation des points (t°, altitude) et des modèles d’écoulement simplifiés
Principe : les gaz, une fois dissous dans la nappe, s’isolent de l’atmosphère et conservent leur signature atmosphérique
Années
CFCs [pptv]
SF6 [pptv]

## Slide 12: Zoom : résultats des campagnes de datation 2017-2018
  L’âge moyen apparent des eaux au droit des captages prioritaires du bassin Rhône-Méditerranée est relativement élevé
Chart: 
| <=15 ans | 15 à 30 ans | > 30 ans
 | 0.23 | 0.51 | 0.25

## Slide 13: Zoom : résultats des campagnes de datation 2017-2018
Chart: 
| <=15 ans | 15 à 30 ans | > 30 ans
 | 0.32 | 0.39 | 0.29
Chart: 
| <=15 ans | 15 à 30 ans | > 30 ans
 | 0.18 | 0.59 | 0.23
Chart: 
| <=15 ans | 15 à 30 ans | > 30 ans
 | 0.15 | 0.63 | 0.22

## Slide 14: Constituer des groupes de captages par typologie (caractéristiques physiques)
ARBRE DE DECISION

## Slide 15: Constituer des groupes de captages aux orientations de gestion adaptées

## Slide 16: Constituer des groupes de captages aux orientations de gestion adaptées
3 groupes de captages distincts définis :
Groupe A : actions de préservation
Garantir la non dégradation de ces captages
Groupe B : large panel d’actions
Engager des programmes d’actions ambitieux avec un panel d’action efficaces et pérennes
Groupe C : actions de temps long
Cibler des actions efficaces et pérennes de temps long

## Slide 17: Résultat du classement en PACA et Occitanie
Phase 2
[Agence & DREAL & DDT & ARS & DRAAF]
Consolidation
régionale
Groupes de captages aux orientations de gestion spécifiques | Gestion groupe A | Gestion groupe B | Gestion groupe C | TOTAL
Rhône Méditerranée | 21 captages 8 % | 206 captages 76 % | 42 captages 16 % | 269 captages prioritaires
OCCITANIE | 6 captages 9 % | 50 captages 76 % | 10 captages 15 % | 66 captages dont 5 en ESU
PACA | 3 captages 12,5 % | 18 captages 75 % | 3 captages 12,5 % | 24 captages dont 1 en ESU
AURA | 2 captages 3 % | 51 captages 75 % | 15 captages 22 % | 68 captages

## Slide 18: Recommandations de mise en œuvre
Phase 3
[Acteurs de terrain]
Concertation
locale
et déploiement
Partage avec le COPIL
Situation / état des lieux, au regard notamment du diagnostic des pressions
Réorientation de l’opérationnel au besoin
Mise en place d’un suivi et d’une évaluation

## Slide 19: Guide SDAGE
Destiné aux collectivités maître d’ouvrage de captages prioritaires :
pour les aider à renforcer l’efficacité des programmes d’actions
préconisant les modalités d’association des acteurs à la lueur des retours d’expérience

## Slide 20: Conclusion
Démarche partenariale, au service de l’efficacité dans la durée
Fondement d’une stratégie de bassin plus ciblée et opérationnelle, en appui du SDAGE
En cohérence avec l’ambition nationale captages

## Slide 21
Merci pour votre attention